세계 TV 표준 텔레비전 시스템 안내 전 세계적으로 아날로그 컬러 텔레비전 시스템은 크게 세 가지가 있습니다. 각 시스템 나름대로의 장단점이 있으므로 각 나라들은 자국의 상황에 가장 적합한 시스템을 선택하게 됩니다. 우리나라가 사용하는 NTSC 시스템은 미국에서 개발된 시스템으로 프레임율이 높아서 화면이 깜빡이는 플리커 잡음이 작고 편집하기가 쉬우며 영상의 잡음 특성이 좋습니다. 해외에서 발표할 중요한 자료를 국내에서 VCR에 녹화했다가 시스템이 다른 해외에서 틀어보지도 못했다는 경험담을 가진 분들도 더러 있는데 이는 바로 다른 나라의 텔레비전 시스템을 몰라서 일어난 일입니다. 업무에 관련 있는 분들은 꼭 확인하시기 바랍니다. VCR의 경우 요즈음은 모든 시스템들을 볼 수 있게 하는 Worldwide방식과 녹화 재생이 가능한 Multi-system(또는 Multi-standard) VCR이 출시되고 있기도 합니다. 한편 지상파의 경우 현재 국제적으로 등록된 디지털 텔레비전 시스템은 미국식(ATSC), 유럽식(DVB), 일본식(ISDB)방식 세 가지입니다. * 세가지 방식의 특징 - NTSC (National Television System Committee) NTSC 방식은 1953년 세계 최초로 미국에서 제정된 컬러 TV 방식입니다. NTSC 방식은 색신호의 I, Q 신호를 위상이 90。 다른 2개의 부반송파신호(Subcarrier)로 각각 평형변조하여 조합시킨 반송색신호로써 휘도신호에 중첩시켜 흑백 TV와의 양립성이 가장 우수합니다. SYSTEM NTSC M Lines/Field 525/60 Horizontal Frequency 15.734kHz Vertical Frequency 60 Hz Color Subcarrier Frequency 3.579545 MHz Video Bandwidth 4.2 MHz Sound Carrier 4.5MHz - PAL (Phase Alternative by Line) 독일에서 개발된 방식으로 색신호의 중첩방식은 기본적으로는 NTSC와 같으며 서브캐리어를 (R-Y)(B-Y)의 색신호를 직각2승변조하여 휘도신호에 중첩시키고 있지만 주사선마다 (R-Y) 신호를 180。 위상 변조하고 있는 점이 NTSC와 크게 다릅니다. SYSTEM PAL B,G,H PAL I PAL D PAL N PAL M Line/field 625/50 625/50 625/50 625/50 525/50 Horizontal Frequency 15.625 kHz 15.625 kHz 15.625 kHz 15.625 kHz 15.750 kHz Vertical Frequency 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 60Hz Color Subcarrier Frequency 4.433618 MHz 4.433618 MHz 4.433618 MHz 3.582056 MHz 3.575611 MHz Video Bandwidth 5.0MHz 5.5MHz 6.0MHz 4.2MHz 4.2MHz Sound Carrier 5.5MHz 6.0MHz 6.5MHz 4.5MHz 4.5MHz * PAL B는 채널 대역폭(Channel Width)이 7MHz / D,G,H,I,K,L은8MHz / M,N은 6MHz 임. - SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire 또는 Sequential Color with Memory) 프랑스에서 개발된 방식으로 색신호 (R-Y),(B-Y)로 주파수 변환하여 주사선마다 교대로 휘도신호에 중첩시킵니다. SYSTEM SECAM B,G,H SECAM D,K,K1,L Line/field 625/50 625/50 Horizontal Frequency 15.625kHz 15.625kHz Vertical Frequency 50Hz 50Hz Video Bandwidth 5.0MHz 6.0MHz Sound Carrier 5.5MHz 6.5MHz