CONNECTORS AND DEFINITIONS

| 명 칭 | 연결 사용법 |
| --- | --- |
| LNB 안테나 | R1: LNB IN ( IF Input ) 위성 안테나 연결 단자 입니다. R2: LNB LOOP OUT 다른 수신기와 같이 위성 안테나를 사용할 때 연결하는 단자입니다. |
| 비디오 | R3: COMPOSITE VIDEO OUTPUT 비디오 출력 단자 입니다. TV 와 연결 하여 사용 |
| 오디오 | R4: AUDIO LEFT / RIGHT OUTPUT 오디오 왼쪽, 오른쪽 출력 단자 입니다. TV와 연결 하여 사용 |
| 디지털 오디오 | R5: 디지털 OUT 음성 출력 단자 입니다. (S/PDIF) |
| RF 안테나 (옵션) | R6: ANT IN 공중파 방송 안테나 연결 단자 입니다. R7: TV OUT 수신기와 TV와 연결하여 사용합니다. (tv채널은 3채널,4채널에서 사용합니다.) |
| 업그레이드 | R8: RS-232 Pc와 수신기를 연결하여 프로그램 업그레이드FMF 할 수 있습니다. R9: AC IN (Power Cord) 전원 연결 코드 입니다. |

오목 게임. 테트리스 게임. Snake 게임. 소코반 게임. 그림 맞추기 게임. 지뢰 찾기 게임. 자동차 게임.

9핀케이블을 사용함

1                                                             4

2                                                             3

3                                                             2

4                                                             1

5

- 컴퓨터에서 업그레이드 실행을 합니다.

- 케이블을  수신기와 컴퓨터에 연결을 합니다.

- 수신기 전원을 ON 하면 업그레이드 시작

- 업그레이드가 끝나면 케이블을 제거 합니다.

# Text boxes

채널 LIST

게 임

채널 분할 PIP

채 널 편 집

TV채널 : TV채널 편집 기능

(정렬,이동,삭제,이름변경,선호채널,숨김,잠금)

채널 이동: 채널선택(볼륨오른쪽) 이동후OK

채널 삭제: 채널선택((볼륨오른쪽) 이동후OK

채널 이름: 채널선택(OK선택 변경 OK저장)

라디오 채널 : 라디오 채널 편집 기능

선호채널 목록 : 선호채널 목록 수정 및 편집

시스템 설 정

채 널 편 집

수신기 조작 방법

리모콘 동작 방법

메뉴 설정

시스템 설정

위성 설정

채널 편집

게임

국내 무료 위성수신기   SP-500 PLUS

RS-232케이블은 그림과 같이 서로 연결된 9핀

케이블을 사용하세요.

(2번 핀과 3번 핀만  서로 크로스 되면 됩니다.)

업그레이드 케이블 사항

시스템 설정

시스템 구성 : 언어 및 화면 설정 (투명도 및 배너)

TV출력 : TV설정 및  화면비율 설정

암호설정: 사용하는 암호 설정 및 변경

시간 설정 : 현재 시간 설정 및 위성시간 설정

알람 설정 : 자동 켜짐 및 알람 설정 시간 설정

프로그램 전송: 수신기 업그레이드 ,세트 복사

채 널 편 집

메뉴 설정

시스템 설정

위성설정

채널 편집

게임

메뉴 설정 및 설명

신호 확인 (SIG)

채널 초기화 기능  (채널 불러오기)

메뉴 을 누르고  비밀번호 입력  빨간색 SIG을 2번 누릅니다.

(설정이 잘못되어 모든 채널을 시청할 수  없을 때만 사용하세요.)

REAR PANEL 연 결 방 법

신호 확인

리모콘의  SIG을 누르면  화면 처럼

위성의 신호 세기를 확인 할수 있습니다.

스펙트럼 확인/ 시그널 바 확인/“띵띵” 음성

TV없이 수신기로 위성 잡기  프론트에 표시

(시그널이 프론트에 표시됨)

U001 (신호없음)  L080 (신호 80%있음)

1번 : 코리아셋 3 호

3번 : 코리아셋 5호

1. STAND BY/ON : 수신기의 전원을   켜고 끄고 합니다.

2. CH   :  채널을  업/다운 이동합니다.

3. VOL :   채널의 음량을 조절합니다

4. OK  : 선택 및 채널 LIST을 보여줍니다.

5. MENU : 수신기의 메뉴 설정으로

이동 합니다.

PID 입력 기능 (채널 추가 및 수정)

리모콘의  메뉴/ 비번 입력 / 위성설정/PID설정

(위성 선택 /TP 선택 /PID편집 )

현재 TP의 채널을 보여 줍니다. 수정 및 추가버튼을 누르시고 이름을 입력하고 PID값을 넣으면 시청

가능합니다.

참고: 추가는 녹색버튼입니다.

PID 채널 추가 기능

위 성 설 정

위 성  설 정

위성 설정

안테나 설정: 설치하는 위성의 기본 설정

(위성,주파수,다이젝,전원,22KHz기본설정)

위성검색 : 시청하려는 위성의 선택 및 검색

TP검색:  시청하려는 위성의 TP 선택 및 검색

PID 설정 : 수동으로 PID입력하여 채널 추가

(위성설정-주파수 선택-PID편집-추가입력)

파워검색: 위성 주파수를 증가하여 자동 검색

TP/위성 수정: TP 및 위성 수정 (추가/삭제/수정)

테이타 초기화 : 모든 채널의 초기화 기능

메뉴 설정

시스템 설정

위성 설정

채널 편집

게임

채널 분할 PIP

리모콘의  PIP을 누르면  화면 처럼

위성 채널 분할이 가능합니다.

4분할 기능

9분할 기능

16분할 기능

채널 LIST

리모콘의  OK를 누르면  화면 처럼

위성 채널 리스트를 보여줍니다.

위성선택

TP정렬

알파벳 정렬

타입(스크램블/FTA)

채널 선택후 OK을 누르면 작은 화면 시청가능

메뉴 설정

시스템 설정

위성 설정

채널 편집

게임

1.  전  원  : 전원 ON /OFF 시 사용

2.  음소거 : 음성을 조용히 하는 기능

3.  1~0 : 채널 및 설정에서 숫자를 입력합니다.

4.  EPG : 현재 채널에 대한 정보 및 시간을 보여줌 (정보가 있을 때 동작)

5.  ZOOM  : 화면을 확대하는 기능입니다.

6.  PAGE 업/다운 : 채널 LIST ,위성LIST를  PAGE단위로 이동

7.  SAT : 위성별로 방송시청( 위성별 /모든위성)

8.  FAV : 선호하는 위성을 선택하여 시청가능

9.  메뉴: 수신기 설정 및  모든 기능을 수정 할 수 있는 기능입니다.

10. 취소 : 설정을 취소 하거나 , 이전기능으로 돌아가는 기능입니다.

11. CH 업/다운 : 채널을 이동 할 때 , 커서를 이동할 때 사용합니다.

12. VOL 업 /다운 : 음량을 조절 할 때 ,커서를 이동할 때 사용합니다.

13. OK : 채널 LIST를 보여줍니다. (설정을 확인할 때 사용합니다.)

14. 정보 : 현재 채널의 정보를 보여줍니다.

15. BACK : 메뉴모드에서 이전상태로 돌아갑니다.(메뉴모드에서만 사용)

16. 이전 : 이전 채널로 이동합니다.

17. SIG : 위성 신호 레벨을 보여줍니다.(안테나 설치시 사용)

18.TTX : 문자방송 서비스 입니다. (정보가 있을 때 동작)

19. PIP : 방송을 분할하여 시청가능함 (4분할,6분할,16분할)

20. AUDIO : 방송 오디오 언어를 선택 합니다.

21. LIST : 현재 까지 선택한 위성방송 목록을 보여줍니다.

22. TV/RA : TV화면 / 라디오 기능 선택

23. STOP : 정지 화면 기능입니다.

위성과 TV을 하나로 통합 리모콘 별도 판매

제품 구입처에 문의