THS-9001 업그레이드 (위성+채널 추가)

1. Upgrade_THS-9001.exe 파일을 실행하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

(계측기와 PC는 먼저 케이블로 연결해 놓고 작업하시기 바랍니다. 단 계측기의 전원은 꺼져 있어야 합니다.)

2. 화면의 오른쪽 상단에 있는 Browse 버튼을 클릭하고 업데이트할 파일을 선택한 후 열기 버튼을 누릅니다. ( 파일은 THS-9001-2011-10-17allsatellite.bin 을 선택하시면 됩니다.)

3. 아래와 같은 화면이 나타나면 화면 하단에 있는 Next 버튼을 누릅니다.

4. 아래와 같은 화면이 나타나면 계측기의 배터리 스위치를 켜고 전원버튼을 눌러 계측기를 작동시킵니다. (계측기를 켜지 않으면 작업이 진행되지 않습니다.)

5. 작업이 진행되면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

6. 작업을 마치면 아래와 같은 화면이 나타나며 화면 하단의 Next 버튼을 누르면 마지막 화면이 나타납니다.

7. 작업의 마지막 화면입니다. 추가로 업그레이드 할 제품이 없으면 Finished 버튼을 눌러 작업을 종료합니다.